Муниципальное унитарное предприятие

по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал»

(МУП «Уфаводоканал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ И. о генерального директора МУП «Уфаводоканал» _____________А.В. Никитин «_____»______________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор МУП «Уфаводоканал» _____________И.З. Гильмутдинов «_____»______________2019 г. |
| --- | --- | --- |

##### ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### профессионального обучения

### по профессии: «Стропальщик»

Уфа - 2019

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пояснительная записка………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Учебный план..……………….…………………………………………..……………. | 5 |
| 3. | Календарный учебный график и содержание программы…………….……………. | 6 |
| 4 | Нормативные документы, учебные, учебно-методические пособия и разработки………………………………………..…………………………………….. | 15 |
| 5. | Перечень основного оборудования, наглядные средства обучения………………… | 16 |
| 6. | Итоговая аттестация……………………………………………………………………. | 17 |
| 7. | Перечень вопросов к экзаменационным билетам по профессии «Стропальщик»………………………………………………………… | 18 |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебной организацией с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями) и предназначена для обучения по профессиональной подготовке по профессиям рабочих, должностям служащих   по профессии «Стропальщик».

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

При составлении образовательной программы учитывалась специфика работы образовательной организации, материальная база, укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут привлекаться к учебному процессу, и график учебного процесса основной образовательной деятельности.									Целью освоения профессии «Стропальщик» является подготовка квалифицированных рабочих, соответствующих требованиям ЕТКС и проекту профессионального стандарта «Стропальщик».

При успешном освоении образовательной программы стропальщик должен знать:

- типы грузоподъёмных машин, применяемых на предприятии, и их основные характеристики;

- специалистов, ответственных по подъёмным сооружениям в подразделениях;

- установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком;

- производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами, подъемными сооружениями

- назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары;

- схемы строповки или кантовки грузов;

- способы определения массы груза;

- порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары;

- нормы заполнения тары;

- грузоподъемность стропов;

- предельную длину и диаметр стропов;

- технологические карты, понятие о проектах производства работ кранами;

- порядок и габариты складирования грузов;

- способы кантовки грузов;

- назначение и порядок применения стропов из цепей, канатов, текстиля и других съемных грузозахватных приспособлений;

- меры безопасности и условия производства работ кранами на участке или в цехе;

- технические характеристики обслуживаемых стропальщиком грузоподъемных машин;

- основные требования безопасности при работе стреловых грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи;

- требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ ж/д и авто транспорта;

- требования безопасности при подаче грузов в проёмы (люки);

- меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве;

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения;

- расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом;

- сроки проверки и испытаний грузозахватных приспособлений, маркировку грузозахватных приспособлений;

- правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- правила пользования первичными средствами пожаротушения;

- правила внутреннего трудового распорядка организации.

Стропальщик должен уметь:

- определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета и положения выносных опор;

- выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и перемещения;

- выполнять безопасное перемещение груза;

- выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку);

- выполнять правильно подачу груза в проём (люк);

- выполнять погрузо-разгрузочные работы ж/д и авто транспорта;

- выбирать съёмные грузозахватные приспособления (стропы и др.) в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза;

- определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары и правильно их применять;

- правильно подавать сигналы крановщику (машинисту);

- пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте;

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

- отключать краны от электрической сети в аварийных случаях.

Программа профессионального обучения  по профессии «Стропальщик» состоит из следующих разделов: календарный учебный график образовательного процесса; учебные и тематические планы, программы учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей) профессионального обучения; учебная и учебно-методическая литература и средства обучения, используемые при обучении; описание формы итоговой аттестации (квалификационный экзамен, экзамен-тестирование) и перечень вопросов для квалификационного экзамена.

После прохождения теоретического курса, предполагается проведение производственной практики.

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. Обучающиеся проходят производственную практику на рабочем месте под руководством квалифицированных рабочих, прошедших соответствующее обучение и имеющих опыт практической работы.

Квалификационные экзамены проводятся за счет времени, отведенного для этого образовательной программой.										Квалификационный экзамен по программе «Стропальщик» включает в себя практическую квалификационную работу, выполняемую, как правило, на последнем практическом занятии и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках.

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены, выдаётся свидетельство установленного образца.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Курс: «Стропальщик».

Цель: «Получение знаний, умений и навыков в области проведения работ стропальных работ».

Срок обучения: 160 часов.

Форма обучения: очная

Режим занятий: 40 академических часов в неделю

Документ об образовании: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего

| № п/п | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Кол-во часов | Формы промежуточной аттестации | Форма итоговой аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зачет | экз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теоретическое обучение |  |  |  |
| 1.1 | Промышленная безопасность и охрана труда | 4 |  |  |
| 1.2. | Специальный курс «Технология стропальных работ» | 40 | * |  |
| ИТОГО: | 44 |  |  |
| 2. | Производственная практика | 112 | * |  |
| ИТОГО: | 112 |  |  |
| 3. | Квалификационный экзамен | 4 |  | * |
| ВСЕГО: | 160 |  |  |

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

«Основы охраны труда и техники безопасности»

| № п/п | Наименование раздела | Общее количество часов | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы промышленной безопасности и охраны труда в организации | 1 | Создание службы ОТ. Обучение и проверка знаний работников. Обучение работников для работы на производстве | 1 |
| 2 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | Освобождение пострадавшего от действия электротока | 1 |
|  |  |  | Реанимационные мероприятия | 1 |
| 3 | Порядок расследования несчастных случаев на производстве | 1 | Создание комиссии по расследованию несчастных случаев | 1 |
| Итого | 4 |  |  |

##### СОДЕРЖАНИЕ

Основы промышленной безопасности и охраны труда в организации.

Создание службы ОТ. Обучение и проверка знаний работников. Обучение работников для работы на производстве.

1. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Освобождение пострадавшего от действия электротока. Реанимационные мероприятия.

2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве

Создание комиссии по расследованию несчастных случаев.

Специальный курс

«Технология стропальных работ»

| № п/п | Наименование раздела | Общее количество часов | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения о ГПМ | 4 | Классификация грузоподъемных машин по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. | 1 |
|  |  |  | Основные типы грузозахватных приспособлений | 1 |
|  |  |  | Область применения грузоподъемных машин. Грузоподъемные машины, на которые распространяются | 1 |
|  |  |  | Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выхода из зданий с учетом опасной зоны при перемещении груза | 1 |
| 2 | Грузозахватные приспособления и тара | 4 | Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях | 1 |
|  |  |  | Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве | 1 |
|  |  |  | Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений | 1 |
|  |  |  | Конструкции канатов, применяемых на производстве для изготовления стропов. Область их применения | 1 |
| 3 | Виды и способы строповки грузов | 8 | Характеристика и классификация перемещаемых грузов. | 1 |
|  |  |  | Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза | 1 |
|  |  |  | Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка | 1 |
|  |  |  | Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике безопасности | 1 |
|  |  |  | Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха, пункта грузопереработки. | 1 |
|  |  |  | Права и обязанности стропальщиков | 1 |
|  |  |  | Приостановка работ по размещению грузов кранами, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду. | 1 |
| 4 | Организация и производство работ по безопасной эксплуатации ГПМ | 20 | Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами на производстве. | 1 |
|  |  |  | Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и при перемещении грузов. Обозначение опасных зон. | 1 |
|  |  |  | Сведения об установке грузоподъемных машин различных типов на предприятиях и на открытых объектах. | 1 |
|  |  |  | Требования безопасности при установке и работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи и охранной зоне воздушных линий электропередачи. | 1 |
|  |  |  | Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. | 1 |
|  |  |  | Требования к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. | 1 |
|  |  |  | Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. | 1 |
|  |  |  | Проходы, подмости при работе на территории склада. | 1 |
|  |  |  | Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место | 1 |
|  |  |  | Опасные приемы в работе с грузами, как причина несчастных случаев и аварий. | 1 |
|  |  |  | Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Работа грузоподъемных машин вблизи линии электропередач | 1 |
|  |  |  | Сведения о приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления | 1 |
|  |  |  | Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. | 1 |
|  |  |  | Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, машинистов крана (крановщиков), слесарей и т. п.). | 1 |
|  |  |  | Порядок регистрации, технического освидетельствования, а также разрешения на работу грузоподъемных машин. | 1 |
|  |  |  | Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. | 1 |
|  |  |  | Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. | 1 |
|  |  |  | Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары | 1 |
|  |  |  | Лица, ответственные за ведение и хранение документации. | 1 |
|  |  |  | Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линий электропередачи | 1 |
|  |  |  | Зачет по теме |  |
| 5 | Консультация | 4 |  | 4 |
| Итого | 40 |  |  |

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.Основные сведения о ГПМ.

Классификация грузоподъемных машин по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. Основные типы грузозахватных приспособлений. Область применения грузоподъемных машин. Грузоподъемные машины, на которые распространяются. Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выхода из зданий с учетом опасной зоны при перемещении груза.

2. Грузозахватные приспособления и тара.

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. Конструкции канатов, применяемых на производстве для изготовления стропов. Область их применения.

3. Виды и способы строповки грузов.

Характеристика и классификация перемещаемых грузов.Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка). Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике безопасности. Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха, пункта грузопереработки. Права и обязанности стропальщиков. Приостановка работ по размещению грузов кранами, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду.

4. Организация и производство работ по безопасной эксплуатации ГПМ.

Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами на производстве. Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и при перемещении грузов. Обозначение опасных зон. Сведения об установке грузоподъемных машин различных типов на предприятиях и на открытых объектах. Требования безопасности при установке и работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи и охранной зоне воздушных линий электропередачи.

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при работе на территории склада. Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. Опасные приемы в работе с грузами, как причина несчастных случаев и аварий. Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Работа грузоподъемных машин вблизи линии электропередач. Сведения о приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления. Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, машинистов крана (крановщиков), слесарей и т. п.).Порядок регистрации, технического освидетельствования, а также разрешения на работу грузоподъемных машин. Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Лица, ответственные за ведение и хранение документации. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линий электропередачи.

Зачет по теме.

5. Консультация.

Производственная практика

| № п/п | Наименование раздла | Общее количество часов | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места оператора стропальщика. Правила безопасного труда, санитарии, гигиены, трудового распорядка. | 4 | Ознакомление с предприятием, обязанностями стропальщика | 1 |
|  |  |  | Участки производства: цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации, строительная площадка и другие пункты грузопереработки | 1 |
|  |  |  | Документация на рабочем месте | 1 |
|  |  |  | Требования безопасности при подготовке к работам. Инструкции. | 1 |
| 2 | Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе | 6 | Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары, выбор их по назначению | 1 |
|  |  |  | Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). | 1 |
|  |  |  | Ведение документации | 1 |
|  |  |  | Порядок строповки тары, маркировка. | 1 |
|  |  |  | Контроль качества выполнения работ | 1 |
|  |  |  | Инструктаж перед выполнением работ | 1 |
| 3 | Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе | 6 | Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе. | 1 |
|  |  |  | Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. | 1 |
|  |  |  | Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы. осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством | 1 |
|  |  |  | Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытания | 1 |
|  |  |  | Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки | 1 |
|  |  |  | Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов. | 1 |

| 4 | Первичные навыки обвязка, строповки и отцепки грузов | 8 | В Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, габариты и массы | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приобретение навыков в укладке, зацепке и отцепке грузов, в освобождении строп. | 1 |
|  |  |  | Отработка приемов отвода строп от груза. | 1 |
|  |  |  | Подготовка площади к размещению грузов | 1 |
|  |  |  | Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. | 1 |
|  |  |  | Подъем и перемещение груза. | 1 |
|  |  |  | Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. | 1 |
|  |  |  | Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. | 1 |
| 5 | Приемы строповки грузов. Схемы строповки | 8 | Основные типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: из дерева, железобетона, металла | 1 |
|  |  |  | Сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах | 1 |
|  |  |  | Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные грузы, сжатые и сжиженные газы. | 1 |
|  |  |  | Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств | 1 |
|  |  |  | Особенности строповки грузов | 1 |
|  |  |  | Укладка грузов на их платформы | 1 |
|  |  |  | Контроль качества выполняемых работ. | 1 |
|  |  |  | Инструктаж по безопасности труда | 1 |
| 6 | Подготовка груза к перемещению | 12 | Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле | 1 |
|  |  |  | Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. | 1 |
|  |  |  | Пробный подъем с отрывом на 200-300 мм | 1 |
|  |  |  | Удаление груза с подкладок и других незакрепленных деталей | 1 |
|  |  |  | Обзор зоны работы крана и освобождение ее от посторонних лиц | 1 |

|  |  |  | Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его укладкой. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приобретение навыка освобождения строп на уровне основания и с приставкой лестницы | 1 |
|  |  |  | Приемы отвода строп от груза. | 1 |
|  |  |  | Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. | 1 |
|  |  |  | Совместная работа стропальщика и машиниста крана (крановщика). | 1 |
|  |  |  | Правила расстроповки груза при его временном закреплении. | 1 |
|  |  |  | Выбор местонахождения стропальщика при опасных работах | 1 |
| 7 | Проведение специальных работ. | 6 | Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. | 1 |
|  |  |  | Упражнения в подъеме грузов на 200-300 мм | 1 |
|  |  |  | Предварительный подъем груза массой. | 1 |
|  |  |  | Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания | 1 |
|  |  |  | Последовательность снятия грузов | 1 |
|  |  |  | Контроль качества выполняемых работ | 1 |
| 8 | Самостоятельное изучение и выполнение работ | 54 | Работа стропальщика по выполнению операций строповки | 1 |
|  |  |  | Работа стропальщика по выполнению операций расстроповки | 1 |
|  |  |  | Изучение характеристики работ | 1 |
|  |  |  | Ознакомление с инструкцией по выполнению работ | 1 |
|  |  |  | Ознакомление с инструкцией по выполнению работ | 1 |
|  |  |  | Обход и проверка перед началом работ | 1 |
|  |  |  | Совместные действия крановщика и стропальщика | 1 |
|  |  |  | Совместная подготовка к работе | 1 |

|  |  |  | Приемы зацепки грузов | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проверка бирок перед началом работ | 1 |
|  |  |  | Выбор грузозахватных приспособлений | 1 |
|  |  |  | Оценка массы груза | 1 |
|  |  |  | Способы определения массы груза | 1 |
|  |  |  | Порядок зацепки груза | 1 |
|  |  |  | Порядок перемещения груза | 1 |
|  |  |  | Порядок опускания и расцепки груза | 1 |
|  |  |  | Выбор места для выкладки груза | 1 |
|  |  |  | Выбор подкладок | 1 |
|  |  |  | Контроль за качеством выполненных работ | 1 |
|  |  |  | Изучение документации по производству работ | 1 |
|  |  |  | Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика под руководством мастера п/о | 34 |
| 9 | Квалификационный экзамен | 8 | Выполнение работ стропальщика | 8 |
| Итого | 112 |  |  |

##### СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация рабочего места оператора стропальщика. Правила безопасного труда, санитарии, гигиены, трудового распорядка

Ознакомление с предприятием, обязанностями стропальщика. Участки производства: цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации, строительная площадка и другие пункты грузопереработки. Система управления охраной труда. Требования безопасности при подготовке к работам. Инструкции.

2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка

их к работе

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары, выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Ведение документации. Порядок строповки тары, маркировка. Контроль качества выполнения работ. Инструктаж перед выполнением работ.

3. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе. Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы. осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством.

Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытания

Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки. Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

4. Первичные навыки обвязка, строповки и  отцепки грузов

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, габариты и массы. Приобретение навыков в укладке, зацепке и отцепке грузов, в освобождении строп. Отработка приемов отвода строп от груза.  Подготовка площади к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение груза. Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика.

5. Приемы строповки грузов. Схемы строповки

Основные типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: из дерева, железобетона, металла.   Сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные грузы, сжатые и сжиженные газы. Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств.  Особенности строповки грузов.       Укладка грузов на их платформы. Контроль качества выполняемых работ. Инструктаж по безопасности труда.

6. Подготовка груза к перемещению

Приобретение навыка освобождения строп на уровне основания и с приставкой лестницы. Приобретение навыка освобождения строп на уровне основания и с приставкой лестницы. Приемы отвода строп от груза. Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. Совместная работа стропальщика и машиниста крана (крановщика). Правила расстроповки груза при его временном закреплении.      Выбор местонахождения стропальщика при опасных работах.

7. Проведение специальных работ

Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200-300 мм. Предварительный подъем груза массой.    Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания.  Последовательность снятия грузов. Контроль качества выполняемых работ.

8. Самостоятельное изучение и выполнение работ

Работа стропальщика по выполнению операций строповки. Работа стропальщика по выполнению операций расстроповки. Изучение характеристики работ.  Ознакомление с инструкцией по выполнению работ.  Ознакомление с инструкцией по выполнению работ. Обход и проверка перед началом работ.   Совместные действия крановщика и стропальщика. Совместная подготовка к работе. Приемы зацепки грузов. Проверка бирок перед началом работ. Выбор грузозахватных приспособлений. Оценка массы груза. Способы определения массы груза. Порядок зацепки груза. Порядок перемещения груза. Порядок опускания и расцепки груза. Выбор места для выкладки груза. Выбор подкладок. Контроль за качеством выполненных работ. Изучение документации по производству работ. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика под руководством мастера п/о.

9. Квалификационный экзамен.

4.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПОСОБИЯ И РАЗРАБОТКИ

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007), утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07 № 37.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2012. – 112 с.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения., СПб.: Издательство ДЕАН, 2014.

- Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98. (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998 N 16).пользуются подъемные сооружения. - СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 143 с.

- Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. РД 10-107-96 (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 N 3) (ред. от 30. 01.2002).

- Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. РД 10-33-93 с изм. № 1 РД 10-231-98.

- Бадагуев Б.Т. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ. Безопасность при эксплуатации. Приказы, инструкции, журналы, положения. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010. – 280 с.

- Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: - М.: Издательство ГАЛО БУБНОВ, 2012. – 112 с.: ил.

- Тихомиров О.И. Пособие по пожарной безопасности. – М.: ЭНАС, 2013. – 64 с.: ил.

- Игумнов С. Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления : учеб. пособие - М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 64 с.

- Котельников В.С., Шишков Н.А. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами/Колл.авт. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. – 88 с.

- Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления. Лекционный материал

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА

ОБУЧЕНИЯ

- Комплекты плакатов по темам:

- «Первичные средства пожаротушения»;

- «Оказание первой помощи»;

- «Способы строповки»;

- «Канаты»;

- «Производство работ»;

- «Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин»;

и др.

- Тренажер «Максим –11-1-01»

- Действующие объемные пособия: башенный кран КБ-100

- Мультимедийное оборудование

- Мультимедийная обучающая программа «Стропальщик»

- Учебный программный компьютерный комплекс «Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов»

- Наглядные пособия (огнетушители, индивидуальные средства защиты и др.)

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Профессиональное обучение по программе подготовки завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программам обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующей профессии.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках.

Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией, которая формируется приказом руководителя образовательной организации. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной комиссии, лицам, завершившим обучение, присваивается квалификация (профессия): «Стропальщик», __разряд и выдается свидетельство.

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

Перечень вопросов, из которых формируются билеты, приводится ниже.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ

ПО ПРОФЕССИИ «СТРОПАЛЬЩИК»

А. Промышленная безопасность и охрана труда

- Какие виды инструктажей по охране труда Вы знаете, когда и как часто они проводятся?

- В какие сроки должен проводиться повторный инструктаж по охране труда.

- Виды инструктажей и сроки их проведения.

- Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ

- Средства тушения пожаров.

- Какие средства пожаротушения относятся к первичным?

- Что необходимо сделать, чтобы привести в действие углекислотный огнетушитель?

- Основные способы выполнения искусственного дыхания.

- Какая сила тока и напряжения опасна для жизни человека?

- Назначение защитного заземления на кранах.

- В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение? Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

- Какие средства защиты относятся к коллективным?

- Можно ли использовать средства индивидуальной защиты после срока службы?

- Защитные средства от действия электрического тока.

- Оказание первой помощи человеку, пострадавшему от электрического тока.

- Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

- Правила освобождения человека попавшего под напряжение.

- Оказание первой помощи при переломах.

Б. Технология стропальных работ

- Что должен знать стропальщик?

- Кто допускается работать в качестве стропальщика?

- В каких случаях назначается сигнальщик и кем?

- За что несёт ответственность стропальщик?

- Обязанности стропальщика перед началом работы.

- Порядок проверки знаний стропальщика.

- Покажите знаковую сигнализацию.

- Знаковая сигнализация. Виды сигнализации.

- Покажите знаковую сигнализацию, в каких случаях она применяется.

- Виды сигнализации (показать знаковую сигнализацию).

- Способы подачи сигналов. В каких случаях допускается подача сигнала голосом?

- В каких случаях назначается сигнальщик, из числа кого?

- Через какой срок проводятся периодическая проверка знаний стропальщика?

- Что запрещается стропальщику во время работы при подъеме и перемещении грузов?

- Кто может дать команду "СТОП"? Действия стропальщика в этом случае?

- Основные меры безопасности при производстве работ по строповке грузов.

- Основные меры безопасности при опускании и расстроповке грузов.

- Устройство стального каната. Конструкция стальных канатов. Назначение сердечника.

- Признаки браковки стальных канатов.

- Нормы браковки стального каната.

- Виды свивок стального каната.

- Коэффициент запаса прочности канатов.

- Порядок работы вблизи ЛЭП, выполняемые гибким кабелем.

- Виды цепных строп. Норма браковки.

- Устройство стропов из стальных канатов.

- Изготовление, учёт и маркировка строп из стальных канатов.

- Способы образования петель на концах стальных канатов при изготовлении строп.

- Нормы браковки строп из стальных канатов.

- Техника безопасности при работе со стальными канатами.

- Способы сращивания цепных строп.

- Признаки браковки строп на тканевой основе.

- Понятие о разрывном усилии.

- Основные типы крюков. Нормы браковки.

- По каким признакам производится браковка крюков?

- Как определяется опасная зона, для стреловых самоходных кранов?

- Каков порядок работы стреловых кранов вблизи воздушных линий электропередач?

- Особенности производства работ с длинномерными грузами.

- Меры безопасности при опускании груза.

- Приборы безопасности, установленные на мостовом кране.

- Освещение и сигнализация на грузоподъёмных кранах.

- Установка крана вблизи откоса или котлована.

- Меры безопасности при работе магнитных и грейферных кранов.

- Основные типы съёмных грузозахватных приспособлений.

- Зависимость массы поднимаемого груза от вылета стрелы.

- Какие грузы запрещается поднимать краном?

- Устройство мостового крана.

- Действия стропальщика в том случае, если произойдёт остановка крана и груз невозможно опустить.

- Классификация и характеристика грузов, перемещаемых кранами.

- Требования к площадкам для установки крана.

- Устройство заземления башенного крана, его назначение.

- Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности (ОНК).

- Какие грузы запрещается поднимать краном?

- Проверка исправности действия ОНК.

- Сроки осмотра грузозахватных приспособлений.

- Дать определение вылета стрелы крана.

- Меры безопасности при работе в зимних условиях.

- Изготовление, осмотр и маркировка тары.

- Порядок погрузки и разгрузки автомашины.

- В каких случаях запрещается работа крана?

- Негабаритные грузы и порядок их перемещения.

- В каких случаях кран подлежит немедленной остановке?

- Приборы безопасности, установленные на автомобильном кране.

- Какая маркировка наносится на грузозахватные приспособления.

- Меры безопасности при подъеме груза.

- Устройство и назначение тары. Маркировка.

- Типы и классификация грузоподъёмных машин.

- Определение мест строповки и зацепки грузов.

- Обязанности стропальщика по окончании работы крана.

- Основное понятие об устройстве автокрана.

- Какой силы ток опасен, а какой смертелен для жизни человека?

- Определение грузоподъёмности для промежуточных вылетов стрелы.

- Грузозахватные приспособления, их назначение. Сроки осмотра.

- Складирование грузов, габариты складирования.

- Допустимые пределы приближения кранов к конструкциям, зданиям.

- Особенности производства работ с длинномерными грузами.

- В какие сроки проводится повторная проверка знаний у стропальщика?

- Назначение грузоподъёмных машин.

- Основные технические характеристики кранов.

- Допустимый угол между ветвями строп при подъёме груза. Маркировка строп.

- Порядок погрузки или разгрузки железнодорожного транспорта.

- Случаи запрещения эксплуатации крана.

- Порядок работы кранов в охранной зоне линии электропередачи.

- Хранение съёмных грузозахватных приспособлений.

- Правила складирования перемещаемых грузов.

- Работа крана под троллейной линией городского транспорта.

- Действия стропальщика при аварии.

- Коэффициент запаса прочности стальных канатов.

- Сроки осмотра грузозахватных приспособлений.

- Правила установки кранов на краю откосов и котлованов.

- Где не должен находиться стропальщик во время подъёма и перемещения груза.

- Меры безопасности при кантовке груза.

- Порядок подъема немаркированного груза.

- Почему нельзя допускать при подъёме груза угол между ветвями строп более 900?

- Основные меры безопасности при подъёме груза.

- Основные меры безопасности при перемещении грузов.

- При выполнении каких работ обязано присутствовать лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами?

- По каким признакам бракуется тара.

- Приборы безопасности, установленные на башенных кранах.

- Какое должно быть расстояние между зажимами при изготовлении строп.

- Меры безопасности при кантовке грузов.

- Из каких частей состоит крюковая обойма?

- В какие сроки и кто проводит осмотр съёмных грузозахватных приспособлений?

- Где не должен находиться стропальщик во время подъёма и перемещения груза?

- Виды сигнализации, покажите знаковую сигнализацию.

- Меры безопасности при перемещении грузов кранами.

- Технологические карты складирования.

- Сроки осмотра съёмных грузозахватных приспособлений и тары, их хранение.

- Способы определения веса груза.

- Основные меры безопасности, при опускании и расстроповке груза.

- В каких случаях кран подлежит немедленной остановке?

- Маркировка съёмных грузозахватных приспособлений.

- Меры безопасности при работе в зимних условиях.

- Конструкция стальных канатов.

- Требования безопасности при перемещении грузов.

- Меры безопасности при опускании и расстроповке грузов.

- Основные технические характеристики кранов.

- Работа крана под электрической линией городского транспорта.

- Приборы безопасности, установленные на башенном кране.

- Случаи запрещения эксплуатации крана.

- Допустимый угол между ветвями строп при подъёме груза, и почему?

| Разработал: Главный специалист- руководитель службы охраны труда и кадрового обеспечения | С.С. Куклина |
| --- | --- |
| Согласовано: Технический директор, заместитель генерального директора предприятия | В.В. Чернецов |